In this study, the analysis of thick plates under transverse dynamic load is performed using the incremental finite element method.  The 8 – noded isoparametric quadrilateral element is used for discretization the plates with three degrees of freedom per node ,which are one displacement and two rotations.

For thick plates, the effect of transverse shear stresses as well as transverse direct stress on its behavior is of great importance. In this analysis the effect of transverse shear stresses is included while the transverse direct stress is ignored. Modified expressions for transverse shear strains which permit a parabolic distribution for these strains across the plate thickness are utilized in the present work.

The derivations of the stiffness, mass and damping matrices for plate element is presented in this study. The consistent mass matrix is adopted. Also, the damping effect is included by using Rayleigh type damping.

The dynamic analysis is performed by using Newmark method with γ=0.5 and β=0.25, i.e., constant average acceleration method.

A computer program (EPDATP) is developed by using Fortran 77 language to deal with the considered problem (the original version of this program was introduced by Alwash in 1989 for elasto-plastic analysis of thick plates under static loads). This program is used to analyze several examples presented by others. Consequently, it is found that the present study has a good agreement with the previous studies, with maximum difference in the dynamic analysis (as a percentage of the data which was presented by others) is not more than (10%). The effect of several analysis parameters is investigated and it is concluded that the effect of damping in the present problem is significant and can not be neglected.

في هذا البحث تم دراسة التحليل للصفائح السميكه المعرضة لاحمال ديناميكية باستخدام طريقة العناصر المحددة التزايديه (Incremental Finite elements method). تم توظيف عنصر ذي ثمانية عقد (nodes) لتمثيل الصفائح مع ثلاث درجات حرية لكل عقدة متمثلة بازاحة   ودورا نين.

في الصفائح السميكة يكون تاثيركل من اجهادات القص المستعرضة (transverse shear stresses) والاجهاد المباشر المستعرض (transverse direct stress) على نحو كبير من الاهمية,التحليل المستخدم في هذا البحث يتضمن اجهادات القص المستعرضة بينما يهمل الاجهاد المباشر المستعرض. لقد تم استخدام صيغ معدلة لانفعالات القص المستعرضة (transverse shear stains ) والتي تسمح بالتوزيع القطعي المكافئ (parabolic distribution) لمثل هذه الانفعالات على سمك الصفيحة.

في هذه الدراسة تم عرض اشتقاق مصفوفات الجسائة (Stiffness matrix) والكتلة (Mass matrix) والاخماد (Damping matrix) لعنصر الصفيحة, حيث تم اعتماد مصفوفة الكتلة المتوافقة (Consistent mass matrix). كذلك تم استخدام مصفوفة اخماد رايلي (Rayleigh type damping matrix) للتعبير عن خواص الاخماد.

من اجل انجاز التحليل الديناميكي تبنت الدراسة اسلوب نيو مارك (Newmark method) وبالتحديد طريقة المعدل الثابت للتعجيل (Constant average acceleration method).

في هذه الدراسة تم تطوير برنامج حاسوب (EPDATP) بلغة فورتران 77 (Fortran 77)(البرنامج الأصلي تم كتابته من قبل نمير عبد الامير علوش -1989 للتحليل المرن اللدن للصفائح السميكة المعرضة لأحمال استاتيكية), ولقد تم تقييم اداء البرنامج عن طريق مقارنة النتائج المستحصلة باستخدام هذا البرنامج مع تلك المستحصلة من دراسات منشورة سابقا لمجموعة من الامثلة. وقد اظهرت المقارنة بين نتائج النظريات والطرق المعتمدة في هذا البحث والنتائج المتوفرة من الدراسات السابقة توافقا جيدا, حيث ان النسبة المئوية للاختلافات بالنسبة للتحليل الديناميكي كانت بحدود (10%).

كذلك فقد تم فحص تاثير بعض معاملات التحليل على النتائج وقد تبين ان تاثير الاخماد في هذه المسالة مهم ولايمكن اهماله.

# Text boxes

Abstract

الخلاصة

II